## Slide 2: 微机原理与接口技术（第3版）
4 寻址方式与指令系统
指令系统概述
8086寻址方式
8086指令系统
例题解析

## Slide 3: 4 寻址方式与指令系统
4.1.1指令的基本概念
指令是要求计算机执行特定操作的命令。
计算机所能执行的全部指令的集合称为指令系统。
指令以二进制编码的形式存放在存储器中，用二进制编码形式表示的指令称为机器指令。
用符号表示的指令称为符号指令，汇编语言程序中的指令就是符号指令。具有直观、易理解和可帮助记忆的特点。
4.1指令系统概述
表4.1 SUB指令
机器指令（二进制） | 十六进制 | 汇编指令 | 功能
01001011 | 4BH | DEC BX | 将寄存器BX的内容减1

## Slide 4
4.1指令系统概述
4.1.2 指令格式
汇编指令由操作码字段和操作数字段构成。
操作码字段 操作数字段
指令字长度：一个指令字中包含二进制代码的位数。
机器字长：指计算机能直接处理的二进制数据的位数，它决定了计算机的运算精度。
单字长指令：指令字长度等于机器字长的指令。
半字长指令：指令字长度等于半个机器字长度的指令。
双字长指令：指令字长度等于2个机器字长度的指令。
在一个指令系统中，如果各种指令字长度是相等的，称为等长指令字结构；如果各种指令字长度随指令功能而异，比如有的指令是单字长指令，有的指令是双字长指令，就称为变字长指令字结构。

## Slide 5
4.1.3 8086汇编语言格式
8086 指令的一般格式:
标号: 操作码 操作数 ; 注释
其中，标号和注释都是可选项。标号表示该指令在代码段中的偏移地址; 注释对该指令进行说明，不参加指令的执行。
4.1指令系统概述
操作码：说明指令的性质与功能。
操作数：参与运算的操作数或存放操作数的地址。（数值、寄存器、存储器）
分固定长度和可变长度。X86系列CPU（CISC）采用可变长度，ARM（RISC）采用固定长度。
8086CPU的机器指令长度为1～6个字节。
如：汇编指令MOV AX，05C7H的机器指令编码为B8C705H，转换成二进制为：
1011 1000 1100 0111 0000 0101B

## Slide 6
4.1指令系统概述
1. 双操作数指令（两地址指令）
MOV AX，5 ；传送指令。
ADD AX，BX ；加法指令。
目的操作数
源操作数
2. 单操作数指令（一地址指令）
INC AX ；加1指令。
MUL ；乘法指令。
PUSH AX ；进栈指令。
JMP LA1 ；无条件转移指令。
目的操作数

## Slide 7
4.1指令系统概述
3. 无操作数指令（零地址指令）
CBW ；字节转换为字指令
CLC ；进位标志CF清零
NOP ；不操作指令
HLT ；停机指令
4. 三操作数指令（三地址指令）
IMUL EBX，[ESI]，7 ；乘法指令。
（80386机器指令）

## Slide 8
操作数存在方式
• 操作数包含在指令中——即指令的操作数部分就包含着操作数本身。
MOV AX, 1234
ADD AL, 2
• 操作数包含在CPU的某一个内部寄存器中 —— 这时指令中的操作数是CPU内部的某一个寄存器
MOV DS, AX
• 操作数在内存的数据区中—— 这时指令中的操作数包含着此操作数的地址
MOV AX,[2000]
MOV buffer[SI],AX
操作数在I/O端口寄存器中。 ——这时指令中的操作数包含着此操作数的所在端口地址
IN AL,n ;n是端口号
4.2 8086寻址方式

## Slide 9
1. 立即寻址（Immediate Addressing）
4.2 8086寻址方式
操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后，作为指令的一部分，存放在代码段里，这种操作数称为立即数。常用来给寄存器赋值。
指令：MOV AL，07H
MOV AL, ‘A’
指令：MOV AX，1A2BH
立即数只能做源操作数。 （×）MOV 3，AL
源、目的操作数的字长必须一致。 （×）MOV AH, 3064H
1AH
2BH
B8H
操作码
立即数
低
高

## Slide 10
4.2 8086寻址方式
2. 寄存器寻址： （Register Addressing）
操作数存放在CPU的内部寄存器reg中：
  8位寄存器R8：
  AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
  16位寄存器R16：
  AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
  4个段寄存器Seg：
  CS、DS、SS、ES
寄存器名表示其内容（操作数）

## Slide 11
4.2 8086寻址方式
▲ 由于操作数在寄存器中，指令执行时，操作就在CPU 的内部进行，不需要访问
存储器来取得操作数，因而执行速度快。
▲ 寄存器符号比内存地址短，汇编后机器码长度最短。
▲ 寄存器寻址方式既可用于DST，也可用于SRC，还可以两者都用寄存器寻址。
★ 当指令中的 DST和 SRC均为寄存器时， 必须采用同样长度的寄存器；
★ 两个操作数不能同时为段寄存器；
★ 目的操作数不能是代码段寄存器。
【例】 MOV CL，DL； （DL）=50H
MOV AX，BX； （BX=1234H）目的、源操作数采用寄存器寻址
50H
DL
CL
AX
12H
34H
BX
说明：

## Slide 12
4.2 8086寻址方式
3. 存储器寻址（Memory Addressing）
操作数存放在存储器中，CPU取出指令后，为了获得操作数（对于源操作数）或操作数的存放地址（对于目的操作数）还要再次访问存储器。
指令中以逻辑地址（有效地址EA）表示操作数存放的位置，可能存放在存储器的任意一个逻辑段中，CPU必须计算出操作数的物理地址才能完成存储单元的读、写。
存储器寻址既可用于源操作数，也可用于目的操作数，但两者不能同时使用。
用方括号对［］表示存储器寻址。
逻辑地址LA：段地址:偏移地址
物理地址PA：段地址×16＋偏移地址
有效地址EA：偏移地址
存储器操作数具有三个属性：
段 地 址：操作数所在的逻辑段的段地址。
偏移地址：相对段地址的偏移量。
数据类型：操作数是一个字节/字，用BYTE PTR/WORD PTR区分。
存放在基址寄存器中的内容，常用来指向数据段中数组或字符串的首地址
存放在变址寄存器中的内容，常用来访问数组中的某个元素或字符串中的某个字符
存放在指令中的一个8位、16或32位的数，但它不是立即数，而是一个地址
指令中，不允许使用AX、CX、DX 等作偏移地址

## Slide 13
4.2 8086寻址方式
寻址方式 | 有效地址EA | 默认的段寄存器
直接寻址（③） | [DISP] | DS
寄存器间接寻址 （①/②） | [BX] | DS
 | [BP] | SS
 | [SI] | DS
 | [DI] | DS
基址寻址 （①＋③） | [BX＋DISP] | DS
 | [BP＋DISP] | SS
变址寻址 （②＋③） | [SI＋DISP] | DS
 | [DI＋DISP] | DS
基址加变址寻址 （①＋②＋③） | [BX＋SI＋DISP（或无DISP）] | DS
 | [BX＋DI＋DISP（或无DISP）] | DS
 | [BP＋SI＋DISP（或无DISP）] | SS
 | [BP＋DI＋DISP（或无DISP）] | SS

## Slide 14
①直接寻址
有效地址EA在指令中直接给出，默认段是DS。
EA：操作数的偏移地址
PA：（DS）×16＋EA
4.2 8086寻址方式
段地址
偏移地址
操作数
存储器
指令
DS寄存器

## Slide 15
4.2 8086寻址方式
15
3000H
DS：
30000H
+ 1000H
────
31000H
×16
执行结果
(AX)=3412H
10H
00H
A1H
.
.
.
12H
34H
代码段
数据段
操作码
偏移地址
31000H
指令MOV AX，[1000H]的示意图
AL
AH
根据指令中给出的有效地址，得到存储单元的物理地址：
PA＝DS×16＋1000H＝31000H
把该内存单元中的内容送到AX中；
字在内存中占两个内存单元，低字节在前（低地址），高字节在后（高地址）；并以低字节的地址作为字的地址。

## Slide 16
4.2 8086寻址方式
★ 在汇编语言指令中，可以用符号地址代替数值地址
【例】 VALUE DB 12H，34H，56H；数据定义
MOV AL，VALUE
MOV AL，[ VALUE ]
但要注意变量的属性
MOV AH, VALUE ；与 MOV AH,[VALUE] 等效
MOV AX, VALUE ×
MOV AX, WORD PTR VALUE √
★ 直接寻址允许数据存于附加段、堆栈段、代码段，这称为“段跨越”。
但需要使用段跨越前缀，例如 MOV AX, ES: [2000H]中，数据存于附加段中，
操作数物理地址PA为：ES ｘ16＋0100H

## Slide 17
②寄存器间接寻址
4.2 8086寻址方式
▲ 把内存操作数的有效地址存储于寄存器中，指令中给出存放地址的寄存器名；
▲ 因为有效地址是16位，存放地址所使用的寄存器必须是16位的：
▲ 可以用于间接寻址的寄存器有基址寄存器BX、BP 和变址寄存器 SI、DI。
▲ 为了区别于寄存器寻址，寄存器名用“［ ］”括起。
☆ 不同的寄存器所隐含对应的段不同。
采用SI、DI、BX 寄存器，数据存于数据段中；
采用 BP 寄存器，数据存于堆栈段中；
操作数的物理地址计算式为：
PA＝DS Ｘ16＋SI / DI / BX
PA＝SS ｘ10H＋BP

## Slide 18
4.2 8086寻址方式
MOV AX, [BX] ；源操作数在数据段，EA＝BX，PA＝DS×16＋EA
MOV AX, [DI] ；源操作数在数据段，EA＝DI，PA＝DS×16＋EA
MOV [SI]，AL ；目的操作数在数据段，EA＝SI，PA＝DS×16＋EA
MOV [BP]，DI ；目的操作数在堆栈段，EA＝BP，PA＝SS×16＋EA
有效地址EA由寄存器（BX，BP，SI，DI）间接给出。
当EA＝（BX）/（SI）/（DI）时：PA＝（DS）×16＋EA
当EA＝（BP）时：PA＝（SS）×16＋EA
不允许使用AX、CX、DX、SP存放EA：（×）MOV AX, [CX]
源、目的操作数不能同时带方括号：（×）MOV [BX], [SI]
立即数和存储器寻址方式同时使用时应明示数据类型：
（×）MOV [BX]，20H

## Slide 19
③ 寄存器相对寻址
4.2 8086寻址方式
☆ 寄存器相对寻址时，操作数的有效地址分为两部分：
▲ 一部分存于寄存器中，指令中给出该寄存器名；
▲ 另一部分以偏移量的方式直接在指令中给出。
有效地址EA为基址寄存器（BX，BP）的内容加偏移量。
当EA＝（BX）＋DISP时：
PA＝（DS）×16＋EA
当EA＝（BP）＋DISP时：
PA＝（SS）×16＋EA
DS×10H
AX
BX+DISP
SS×10H
BP+DISP

## Slide 20
4.2 8086寻址方式
偏移量是符号数，
８位偏移量的取值范围为：0－0FFH（即＋127 ～ －128）
16 位偏移量的范围：0 ～ 0FFFFH（即＋32767 ～ －32768）
IBM汇编允许用三种形式表示相对寻址，
它们的效果是一样的，如：
MOV AX，[ BX ]＋6 ；标准格式
MOV AX，6 [ BX ] ；先写偏移值
MOV AX，[ BX＋6 ] ；偏移值写在括号内

## Slide 21
④ 基址加变址寻址
4.2 8086寻址方式
☆ 基址变址寻址时操作数的 EA 分为两部分，分别存于两个寄存器中：
▲ 一部分存于基址寄存器(BX或BP)中；
▲ 另一部分存于变址寄存器(SI或DI)中；
▲ 指令中分别给出两个寄存器名。操作数的有效地址为：
EA1＝BX+SI / DI 或 EA2＝BP＋SI / DI
基址寄存器
变址寄存器
基地址
段地址
操作数
存储器
段寄存器
偏移地址
基址寄存器
指令中
变地址
变址寄存器

## Slide 22
4.2 8086寻址方式
① 根据指令中给出的寄存器名及寄存器内容，得到存储单元的PA为: SS ×16＋BP ＋SI ＝43200H
【例】 MOV AL，[ BP ] [ SI ]
设：SS ＝4000H，BP ＝2000H，SI ＝1200H，
源操作数的寻址过程如图所示
② 把该内存单元中的内容送到AL中
存储器
…
30000H
32100H
AX
00H
50H
(ES)×10H＝30000H
(BX)＝ 1000H
(DI)＝ 1100H
32100H
＋
存储器
…
56H
40000H
43200H
AL
(SS)×10H＝40000H
(BP)＝ 2000H
(SI)＝ 1200H
43200H
＋
MOV ES：[ BX ] [ DI ] ,AX

## Slide 23
4.2 8086寻址方式
总结：有效地址EA为基址寄存器（BX，BP）加变址寄存器（SI，DI）的内容。
PA＝（DS）×16＋EA，当基址寄存器为BX时
PA＝（SS）×16＋EA，当基址寄存器为BP时
MOV [BX+DI],AX ；目的操作数在数据段 EA＝（BX）＋（DI），
PA＝（DS）×16＋EA
MOV DX,[BX][SI] ；源操作数在数据段 EA＝（BX）＋（SI），PA＝（DS）×16＋EA
MOV [BP][DI],BX ；目的操作数在堆栈段 EA＝（BP）＋（DI），
PA＝（SS）×16＋EA
MOV CX,[BP+SI] ；源操作数在堆栈段 EA＝（BP）＋（SI），
PA＝（SS）×16＋EA

## Slide 24
⑤相对基址加变址寻址
4.2 8086寻址方式
☆ 采用相对基址变址寻址时，操作数的有效地址分为三部分：
▲ 一部分存于变址寄存器 SI 或 DI 中；
▲ 一部分存于基址寄存器 BX 或 BP 中；
▲ 一部分为偏移量。
▲ 指令中分别给出两个寄存器名及8位或16位的偏移量。
操作数的有效地址EA为：
☆ 当基址寄存器选用BP时，数据隐含存于堆栈段中，
操作数的物理地址PA为：
PA1 ＝DS ×10 H + EA1
PA2 ＝SS × 10 H +EA1
☆ 当基址寄存器选用BX时 ，数据隐含存于数据段中；

## Slide 25
4.2 8086寻址方式
① 由指令中给出寄存器名、寄存器内容及偏移量，得到存储单元的物理地址：
SS ×10H ＋BP＋SI＋10H＝53060H
② 把寄存器CX中的内容送到该地址内存单元中。
【例】 MOV DATA [ BP ] [ SI ], CX
等同于 MOV 10H [ BP ] [ SI ], CX
★ 相对基址变址寻址的寻址过程：
设： SS ＝5000H；
BP ＝2000H ； SI ＝1050H
源操作数的寻址过程如图所示。
存储器
…
50000H
53060H
20H
CX
50H
(SS)×10H＝50000H
(BP)＝ 2000H
(SI)＝ 1050H
DATA＝ 10H
53060H
＋

## Slide 26
4. I/O端口寻址（I/O Port Addressing）
4.2 8086寻址方式
I/O接口电路由接口寄存器组成，需要用编号区别各个寄存器：
编号＝地址
I/O地址是接口电路中寄存器的编号
端口是I/O地址的通俗说法
系统通过这些端口与外设进行通信
采用十六进制数来表达端口
  Intel 8086支持64K个8位端口
  I/O地址可以表示为：0000H ～ FFFFH
  PC机支持1K个8位端口
  I/O地址可以表示为：000H ～ 3FFH

## Slide 27
4.2 8086寻址方式
（1）端口直接寻址方式
端口地址用8位立即数(0～255)表示。
例如： IN AL，21H
…
7FH
…
接口
端口0
端口1
端口33
端口255
00H
01H
21H
FFH
AL
（2）端口间接寻址方式
当I/O端口地址大于FFH时，必须事先将端口地址存放在DX寄存器中。
例如： MOV DX，120H
OUT DX，AX
…
…
接口
端口0
端口1
端口288
端口65535
0000H
0001H
0120H
FFFFH
AX
10F0H
0120H
DX

## Slide 28
4.2.2 指令寻址方式
4.2 8086寻址方式
28/95
● 程序的执行，一般是从存储器MEM中代码段 顺序取指令执行；指令地址是由指令指针寄存器IP自动增量形成。
● 在某些条件下，程序的执行要跳转到另外一段程序开始顺序执行。
这种运行方式称为：转移。转移指令中应给出转移地址操作数。
●它也可以分为：立即数、寄存器操作数、存储器操作数；即要转移的目标地址包含在指令中或存放在寄存器、内存储器中。
● 根据跳转的距离远近，转移又分为：段内转移 和 段间转移。
● 段内转移：转移的目标地址在当前的代码段内。转移指令中要指出转到的目标地址, CPU根据转移指令中指明的目标地址, 修改 IP 的值，即修改指令指针，从新址开始执行
● 段间转移：转移的目标地址在另一个代码段内，转移指令中要指出 转到的代码段的段基址及在该段内的目标地址, CPU据此修改 CS 和 IP 中的值，从而使 CPU 转到另一个代码段中取指令并执行程序。

## Slide 29
4.2 8086寻址方式
29/95
② 段间间接寻址：在转移指令中给出一个存储单元的地址，用该地址所指的两个相邻字单元的内容（32位）来取代（CS）和（IP）中的内容，从而达到段间转移的目的。
● 段内转移的寻址方式：
② 段内间接寻址：由转移指令中指定一个16位寄存器或存储器字单元的内容做为转移的有效地址，直接取代（IP）的内容。
● 段间转移的寻址方式：
① 段间直接寻址：转移指令中直接给出了转向目标的段基址和段内偏移地址，
用此地址分别取代（CS）和（IP）中的内容，
完成从当前段向另一个段的转移
① 段内直接寻址：在转移指令中直接给出 8 位或 16 位的相对位移量，指令转向的有效地址为:
(当前 IP 的内容 +相对位移量 ) ( IP )
位移量为 8 位时，称段内直接短转移；位移量为 16 位时，称段内直接近转移

## Slide 30
4.2 8086寻址方式
SHORT：表示位移量在-128~127字节之间，称为短转移，位移量用一个 字节（8位）来表示。
NEAR： 表示在同一段内转移，位移量在-32768~32767字节范围内，称为近转移，位移量用16位表示， 因为程序控制仍然在当前代码段，所以只修改IP的值，CS的值不变。
FAR：表示转移距离超过±32K字节，或是在不同段之间转移，称为远转移，
因为程序控制超出了当前代码段，所以CS和IP都必须修改为新的值。
例：段内直接寻址方式 1060:000D EB04 JMP SHORT NEXT IP当前值→ 1060:000F … … 1060:0011 … … 1060:0013 0207 NEXT: ADD AL,[BX]
CPU在执行JMP指令时，IP指向了下一条指令，其值为000F， JMP SHORT NEXT指令的机器语言为EB04，EB为操作码，04为位移量，
所以转向的有效地址应为：000F + 0004 = 0013
0013正是标号NEXT的地址。JMP指令执行后，将IP寄存器修改为0013，代码段寄存器CS不变。
紧接着CPU根据CS:IP的指示，取出1060:0013中的ADD指令开始执行，这样实现了程序的转移。

## Slide 31
4.2 8086寻址方式
例：段内间接寻址方式
假设（DS）= 2000H，（BX）= 1256H，（SI）= 528FH，（264E5H）= 2450H。
JMP BX； 则执行该指令后（IP）= 1256H
JMP [BX][SI]； 则指令执行后（IP） =（16d ×（DS）+（BX）+（SI））
=（20000H + 1256H + 528FH）
=（264E5H）= 2450H
JMP FAR PTR OUTSEG
例：段间直接寻址方式
因为是段间转移，CS和IP都要更新，这个新的段地址和偏移地址由OUTSEG，只要将指令中OUTSEG的低字装入IP，高字装入CS，就完成了从一个段到另一个段转移的工作。
例：段间间接寻址方式
JMP DWORD PTR [SI] ；（IP）=（16d ×（DS）+（SI）） ；（CS）= （16d ×（DS）+（SI）+2）
JMP DWORD PTR [TABLE+BX] ；（IP）=（16d ×（DS）+（BX）+ TABLE ） ；（CS）= （16d ×（DS）+ （BX）+ TABLE +2）

## Slide 32
4.2 8086寻址方式
访问存储器的方式
默认的
段寄存器
可跨越的
段寄存器
偏移地址
取指令 CS 无 IP
堆栈操作 SS 无 SP
一般数据访问 DS CS ES SS 有效地址EA
BP作为基址的寻址 SS CS DS ES BP
串操作的源操作数 DS CS ES SS SI
串操作的目的操作数 ES 无 DI
段 寄 存 器 的 使 用 规 定

## Slide 33
4.3 8086指令系统
拥有138条基本指令，按功能分成六类：
（1）数据传送指令
（2）算术运算指令
（3）逻辑运算指令
（4）串操作指令
（5）控制转移指令
（6）处理器控制指令

## Slide 34
4.3.1 数据传送指令
数据传送：负责把数据、地址或立即数送到寄存器或存储单元中。
4.3 8086指令系统
分为四个类型: ① 通用数据传送指令
② 地址传送指令
③ 标志位传送指令
④ 专用累加器传送指令（输入、输出指令）
1. 传送字或字节指令 MOV
格式：MOV dst, src ;
功能: src dst
段寄存器
DS、SS、ES
存储器
立即数
通用寄存器
AX、BX
CX、DX
BP、SP
SI、DI

## Slide 35
4.3 8086指令系统
src是立即数时，dst不能是段寄存器，必须通过通用寄存器作中介；
MOV指令的特点
这里的传送实际上是复制，把src的内容复制带dst，src内容不变；
src和dst必须类型一致（都是8位或者是16位）；
dst不能是立即数；
两个操作数不能都是存储器操作数；
两个操作数不能都是段寄存器操作数；
⑴ 立即数传送给通用寄存器或存储器
MOV AL,12H
; 8位数据传送，将12H传送到寄存器AL中
MOV AX,3456H
; 16位数据传送，将3456H传送到寄存器AX中
⑵ 通用寄存器之间相互传送
MOV AX,BX
; 16位数据传送，将BX中的数据传送到寄存器AX中
MOV CL,BH
; 8位数据传送，将BH中的数据传送到寄存器CL中
⑶ 通用寄存器和存储器之间相互传送
MOV AX,［BX］
; 16位数据传送，将BX指定的连续2个字节中的数据传送到AX中
MOV［SI］,DH
; 8位数据传送，将DH中的数据传送到由SI指定的内存单元中
⑷ 段寄存器与通用寄存器、存储器之间的相互传送
MOV DS,AX
MOV BX,ES
MOV ES,［SI］
MOV［DI］,SS

## Slide 36
CS和IP不能作为目的操作数，CS可以作为源操作数。
CS 和 IP的值只在控制转移指令中修改。
对非控制转移指令，取完指令后IP值自动 指向下条指令。
段寄存器CS的值，只在MOV、PUSH中可作操作数，--源操作数
且这两条指令执行结果不改变CS值。
    MOV AX, CS
    PUSH CS
IP、FLAGS两个寄存器不作为操作数在指令中出现。
    MOV IP , 1234H
    MOV FLAGS , 0F0FH
FLAGS状态寄存器的状态位值由指令执行后确定，
不同的指令对各标志的影响不同。
4.3 8086指令系统

## Slide 37
4.3 8086指令系统
出栈格式：POP dst ; dst: { MEM，REG，SEG }
功能：将当前栈顶的字弹出到 dst 中，CS除外
2. 堆栈操作指令
入栈格式：PUSH src ; src: { MEM，REG，SEG }
功能：将src指示的字数据压入当前栈顶，IP除外
堆栈是一个“先进后出”的主存区域，位于堆栈段中，使用SS段寄存器记录其段地址。栈只有一个出口，即当前栈顶。
栈顶是地址较小的一端（低端），它用堆栈指针寄存器SP指定。
注意几点： （1）因为堆栈指针SP总是指向已经存入数据的栈顶（不是空单元），所以PUSH指令是先将（SP）减2，后将内容压栈（即先修改SP使之指向空单元，后压入数据），而POP是先从栈顶弹出一个字，后将堆栈指针SP加2。 （2）PUSH CS是合法的，但是POP CS是不合法的。 （3）因为SP总是指向栈顶，而用PUSH和POP指令存取数时都是在栈顶进行的，所以堆栈是“先进后出”或叫“后进先出”的。栈底在高地址，堆栈是从高地址向低地址延伸的，所以栈底就是最初的栈顶。 （4）用PUSH指令和POP指令时只能按字访问堆栈，不能按字节访问堆栈。 （5）PUSH和POP指令都不影响标志。

## Slide 38
4.3 8086指令系统
建栈 MOV AX ，1050H
MOV SS ，AX
MOV SP ，000 EH
进栈 PUSH AX （设 AX=1234H）
PUSH BX （设 BX=5CF8H）
1050FH
10500H
初始栈顶
（栈底）
SP= 0EH
SS= 1050H
堆栈起地址
栈的范围
SP= 0EH
12H
34H
SP= 0CH
5CH
F8H
SP= 0AH
10500H
（不变）
1050FH
SS = 1050H
- 2
- 2
当前栈顶
进栈后的SP和SS的值
SP=000AH SS=1050H
进栈前SP和SS的值
SP=000EH SS=1050H
（变化）
(AX)
(BX)
8086通过赋值SS和SP建栈
进栈操作：先SP减 2，再内容进栈。
高
低

## Slide 39
4.3 8086指令系统
出栈操作：先栈顶内容出栈，再修改SP，使SP加2。－（字操作）
出栈 POP CX
POP DS
SP= 0EH
12H
34H
SP= 0CH
5CH
F8H
SP= 0AH
10500H
（不变）
1050FH
SS = 1050H
- 2
- 2
当前栈顶
出栈前的SP和SS的值
SP=000AH SS=1050H
（变化）
SP= 0EH
CX=5CF8H
DS=1234H
SS=1050H
出栈后SP和SS的值
SP=000EH SS=1050H
SP=0AH
SP=0CH
+2
+2
F8H
5CH
34H
12H
1050FH
高
低

## Slide 40
3. 地址传送指令
4.3 8086指令系统
例子：LEA BX，[BX+DI+2000H]
  指令执行前：BX=4000H，DI=0100H
  指令执行后：BX=4000+0100+2000H=6100H
① 有效地址EA传送指令 LEA
格式：LEA REG，MEM ;
功能：将MEM操作数的有效地址EA送到寄存器REG中
注意：
  源操作数必须是存储器操作数，而目的操作数必须是16位通用寄存器。
  不影响标志位

## Slide 41
4.3 8086指令系统
② 数据段寄存器传送指令 LDS
格式：LDS REG，MEM ; [ MEM ] REG
[ MEM＋2 ] DS
功能：从源操作数所指定的存储器单元中取出4个字节的变量地址指 针，把前两个字节（变量的偏移地址）传送到目标操作数，后两个字节（变量的段基址）传送到DS段寄存器中。
例子：LDS SI，[1000H]
  指令执行前：DS=6000H，（61000H）=0600H，（61002H）=2000H
  指令执行后：SI=0600H，DS=2000H
注意：
  变量的16位地址偏移量必须传送至一个16位的通用寄存器，典型为SI。
  不影响标志位

## Slide 42
4.3 8086指令系统
③ 附加段寄存器传送指令 LES
格式：LES REG，MEM ; [ MEM ] REG
[ MEM＋2 ] ES
功能：从源操作数所指定的存储器单元中取出4个字节的变量地址指针，把前两个字节（变量的偏移地址）传送到目的操作数，后两个字节（变量的段基址）传送到ES段寄存器中。
例：设某双字存储单元偏移地址为3000H，双字数据为12345678H，则
LDS SI，[3000H] ；DS=1234H，SI=5678H
LES DI，[3000H] ；ES=1234H，DI=5678H

## Slide 43
4. 标志寄存器传送指令
4.3 8086指令系统
④ FR寄存器 出栈指令 POPF
格式： POPF ; FR [ SS×16＋SP ]
SP＋2 SP
①FR 寄存器低八位传送至AH指令 LAHF
格式：LAHF ;
FR-L AH
② AH内容送FR 寄存器低八位指令 SAHF
格式：SAHF ; AH FR-L
③ FR寄存器 压栈指令 PUSHF
格式：PUSHF ; FR [ SS×16＋SP -2 ]
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
AH
FLAG
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
AH
FLAG

## Slide 44
5. 数据交换指令
4.3 8086指令系统
格式：XCHG OPR1，OPR2 ;
功能：将两个操作数（字或字节）相互交换位置
操作数：两操作数可以是通用寄存器和存储器。
注意点：两操作数不能都是存储器操作数；
两操作数类型必须一致。
例：设AX=31B0H，DS=3000H, BX=1800H,（31800H）= 1995H，执行指令 XCHG AX, [BX] 的过程为：
执行指令前
AX
31B0H
31800H
31801H
31800H
31801H
执行指令后
AX
95H
19H
31H
B0H
1995H

## Slide 45
6. 换码指令
执行的操作：AL←[(BX)+(AL)]
又叫查表转换指令，它可根据表项序号查出表中对应代码的内容。执行时先将表的首地址（偏移地址）送到BX中，表项序号存于AL中。
例如：内存数据段有一张16进制数的ASCII码表，设首地址为2000H，如欲查出表中第11个代码（代码序号从0开始）即十六进制数B的ASCII码。ASCII表在DS段中，并假设(DS)=4000H。
4.3 8086指令系统
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
...
42000H+0
42000H+0BH
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’
十六进制数ASCII码表
存储器
MOV BX，2000H ；（BX）←表首地址
MOV AL，0BH ；（AL）←序号
XALT ； 查表转换
执行后得到：（AL）= 42H = ’ B’
注意：转换表长度最大为256个表项(字节)。

## Slide 46
7. 输入/ 输出数据传送指令：输入输出（I/ O ）指令
4.3 8086指令系统
② 间接寻址I/O指令：IN AL，DX ； [DX] AL
IN AX，DX ； [DX] AL， [DX+1] AH
OUT DX，AL ； AL [DX]
OUT DX，AX ； AL [DX]， AH [DX+1]
只能使用 AL 或 AX 寄存器与 I/ O 设备进行数据交换 不影响FR
① 直接寻址I/O指令：IN AL，PORT ； [PORT] AL
IN AX，PORT ； [PORT] AL，[PORT+1] AH
OUT PORT，AL ； AL [PORT]
OUT PORT，AX ； AL [PORT]， AH [PORT+1]
● 间接寻址I/O指令必须使用DX为间址寄存器，指明I/O端口地址

## Slide 47
4.3 8086指令系统
分为五个类型: 加法指令
减法指令
乘法指令
除法指令
十进制调整指令
1.加法与减法指令
(1) ADD DST, SRC
源操作数：通用寄存器、存储器、立即数
目的操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作：DST  DST + SRC
注：该指令影响标志位
注意： 该指令适合有符号数和无符号数的运算。
DST+SRC
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0
4.3.2算术运算指令

## Slide 48
4.3 8086指令系统
例 ：MOV DX, 4652H
ADD DX, 0f0f0H
4 6 5 2
+ f 0 f 0
3 7 4 2
1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
1
执行后： (DX) = 3742H
Z=0 S = 0 C= 1 O = 0
对无符号数 溢出 结果错
对有符号数 不溢出 结果正确
问： 对带符号数和无符号数怎样判断是否溢出？
带符号数的溢出用溢出标志O 判断；
无符号数的溢出用进位标志 C 判断。

## Slide 49
4.3 8086指令系统
(2) ADC DST, SRC
源操作数：通用寄存器、存储器、立即数
目的操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作：DST  DST + SRC + C
功能： 主要用于多字节运算
注：该指令影响标志位
注意： 该指令适合有符号数和无符号数的运算。
DST+SRC+C
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 50
4.3 8086指令系统
(3) INC OPRD
操作数：通用寄存器、存储器 (不能是段寄存器或立即数）
执行的操作：OPRD  OPRD + 1
功能： 用于在循环中修改地址指针及循环次数等。
注：该指令影响标志位
例： INC BX
INC byte ptr [SI]
注意： (1) 该指令将操作数视为无符号数；
(2) 该指令不影响 进位标志 C
OPRD + 1
O S Z A P
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 51
4.3 8086指令系统
(4) 减法指令
SUB DST, SRC
源操作数：通用寄存器、存储器、立即数
目的操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作：DST  DST - SRC
注：该指令影响标志位
注意： 该指令适合有符号数和无符号数的运算。
DST - SRC
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 52
4.3 8086指令系统
(5) SBB DST, SRC
源操作数：通用寄存器、存储器、立即数
目的操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作：DST  DST - SRC –C
注：该指令影响标志位
注意： 该指令适合有符号数和无符号数的运算。
DST–SRC-C
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 53
4.3 8086指令系统
注意： 同加法指令 有符号数的溢出用溢出标志 O 判断；
无符号数的溢出用进位标志 C 判断。
例： SUB DH, [BP+4] (DH)=41H (SS)= 0000H (BP)=00E4H
(00E8H)= 5AH
结果： (DH)=0E7H
S=1 Z=0 C=1 O=0
如果为有符号数则结果正确（无溢出）
如果为无符号数则结果错误（有溢出）
4 1
- 5 A
E 7
0 1 0 0 0 0 0 1
- 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1
1
1

## Slide 54
4.3 8086指令系统
(6) DEC OPRD
操作数：通用寄存器、存储器 (不能是段寄存器或立即数）
执行的操作：OPRD  OPRD - 1
功能： 用于在循环中修改地址指针及循环次数等。
注：该指令影响标志位
例： DEC BX
DEC word ptr[SI]
注意： (1) 该指令将操作数视为无符号数；
(2) 该指令不影响 进位标志 C
OPRD - 1
O S Z A P
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 55
4.3 8086指令系统
(7) NEG OPRD
操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作：求补指令，将操作数按位取反后加1，再送回操作数。
    对正数的补码求补变为其负数的补码，
    对负数的补码求补变为其正数的补码。
    利用NEG指令可以求负数的绝对值。
注：该指令影响标志位
OPRD
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 56
4.3 8086指令系统
(8) CMP DST, SRC
源操作数：通用寄存器、存储器、立即数
目的操作数：通用寄存器、存储器
执行的操作： DST - SRC
注：该指令影响标志位
注意: (1) 该指令同 SUB , 但其不保存运算结果；
(2) 该指令后面通常跟一条转移指令，根据标志位产生不同的程序分支。
DST - SRC
O S Z A P C
0 0 1 0 0 1 0 0 0

## Slide 57
4.3 8086指令系统
比较指令主要用于两个数之间的关系：大、小、相等。
如：A, B
1. 比较相等。 只要看Z 标志。 Z=1——相等
Z=0——不相等。
2. 比小大小。
分两种情况。
• 无符号数 看进（借）位C 标志。
1
结论： C=1 A<B
C=0 A>B
A=A0H 1 0 1 0 0 0 0 0 A=53H 0 1 0 1 0 0 1 1
B=53H － 0 1 0 1 0 0 1 1 B=A0H － 1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
A>B A<B

## Slide 58
4.3 8086指令系统
• 带符号数
* 同号：不会溢出O=0， 用符号位 S 判断
A=24H 0 0 1 0 0 1 0 0
B=44H － 0 1 0 0 0 1 0 0 O=0 S=0 A>B
1 1 1 0 0 0 0 0 S=1 A<B
* 异号：可能会溢出，用溢出位O和符号位S 判断
有溢出：
A=7FH 0 1 1 1 1 1 1 1
B=F0H － 1 1 1 1 0 0 0 0 O=1 S=1 A>B
1 0 0 0 1 1 1 1 S=0 A<B
无溢出:
A=3FH 0 0 1 1 1 1 1 1
B=F0H － 1 1 1 1 0 0 0 0 O=0 S=0 A>B
0 1 0 0 1 1 1 1 S=1 A<B
结论： O⊕ S =0 A>B
O⊕ S =1 A<B

## Slide 59
4.3 8086指令系统
有符号数比较条件转移指令: 无符号数比较条件转移指令:
JG 标号地址 ； dst ＞src JA 标号地址 ； dst ＞ src
JL 标号地址 ； dst ＜ src JB 标号地址 ； dst ＜ src
JGE 标号地址 ； dst ≥ src JAE 标号地址 ； dst ≥ src
JLE 标号地址 ； dst ≤ src JBE 标号地址 ； dst ≤ src
在分支程序设计中，常用CMP指令来产生条件，其后往往跟着一条条件转移指令，由CMP指令为条件转移指令提供控制转移的依据。

## Slide 60
2. 乘法指令与除法指令
4.3 8086指令系统
(1) MUL SRC —— 无符号数乘法
源操作数：通用寄存器、存储器（不能是立即数）
目的操作数：DX, AX （隐含）
执行的操作：字节操作 （AH,AL） （AL）（SRC）
字操作 （DX,AX） （AX）（SRC）
注：该指令影响标志位
AL  SRC
O C
0 0 1 0 0 1 0 0 0
注意：若结果的高半部分（字节 相乘为AH, 字相乘为DX）
为0 则 C=0，O=0
为1 则 C=1，O=1

## Slide 61
4.3 8086指令系统
IMUL SRC —— 带符号数乘法
源操作数：通用寄存器、存储器（不能是立即数）
目的操作数：DX, AX （隐含）
执行的操作：字节操作 （AH,AL） （AL）（SRC）
字操作 （DX,AX） （AX）（SRC）
注：该指令影响标志位
AL  SRC
O C
0 0 1 0 0 1 0 0 0
注意：若结果的高半部分不是低半部分的符号扩展的话，
则 C=1，O=1
否则 C=0，O=0

## Slide 62
4.3 8086指令系统
(2) 除法指令
无符号数除法指令： DIV SRC
带符号数除法指令： IDIV SRC
执行操作：
字节操作 (AL)  (AX) / (SRC) 的商
(AH)  (AX) / (SRC) 的余数
字操作 (AX)  (DX, AX) / (SRC) 的商
(DX)  (DX, AX) / (SRC) 的余数
注意: * AX (DX,AX) 为隐含的被除数寄存器。
* AL (AX) 为隐含的商寄存器。
* AH (DX) 为隐含的余数寄存器。
* SRC不能为立即数。
* 对所有条件标志位均无定义。如何判别结果有效？

## Slide 63
3. 符号扩展指令
4.3 8086指令系统
字扩展成双字指令CWD
格式：CWD ；
功能：将 AX 中的有符号数的符号位扩展到 DX 中，
DX，AX 中的数成为一个带符号双字
● 该类指令为隐含操作数
字节扩展成字指令 CBW
格式：CBW ；
功能：将 AL 中的符号位扩展到 AH 中，
AX 为一个带符号的16为数

## Slide 64
4. 十进制算术运算指令 （BCD 码调整指令）
4.3 8086指令系统
调整指令的约定：
被调整的 BCD 码运算结果应放在 AL 中，调整后的正确结果返回AL中
● 该类指令为隐含操作数 ● 有六种调整指令
① 压缩BCD 码加法调整指令（不影响OF的状态）
注意点：必须紧跟在加法指令之后且只能对AL中的内容进行调整。
格式：DAA ；
指令功能：对在AL中两个压缩型BCD数相加的结果，调整成压缩型BCD数在AL中；
调整规律：AL低4位>9 或 AF=1 AL=AL+06H，AF=1
AL高4位>9 或 CF=1 AL=AL+60H，CF=1
标志寄存器：影响CF、PF、AF、ZF、SF，其中CF=1说明结果大于99。
例：MOV BL，35H
MOV AL，85H
ADD AL，BL
DAA
结果 AL=20H，CF=1，AF=1，PF=0，
ZF=0，SF=0
压缩BCD码调整指令

## Slide 65
4.3 8086指令系统
② 压缩 BCD 码减法调整指令（不影响OF的状态）
注意点：必须紧跟在减法指令之后且只能对AL中的内容进行调整。
指令功能：对在AL中两个压缩型BCD数相减的结果，调整成压缩型BCD数在AL中；
调整规律：AL低4位>9 或 AF=1 AL=AL-06H，AF=1
AL高4位>9 或 CF=1 AL=AL-60H，CF=1
标志寄存器：同DAA指令。
格式：DAS ；
例：MOV AL，63H ；（AL）=63H，表示压缩BCD码63
MOV BL，28H ；（BL）=28H，表示压缩BCD码28
SUB AL，BL ；二进制减法：（AL）=63H－28H=3BH
DAS ；十进制调整：（AL）=35H，实现压缩
BCD码减法：63－28=35

## Slide 66
4.3 8086指令系统
注意点：
必须紧跟在ADD，ADC，INC指令之后且只能对AL中内容进行调整。
① 非压缩BCD码加法调整指令（只影响AF和CF的状态）
格式：AAA ；
指令功能：对在AL中两个非压缩型BCD数相加的结果，调整成非压缩型BCD数在AL中；
标志寄存器：该指令不影响PF、ZF、SF、OF。
调整后 AL 中高四位为零， 如果 AF = 1 则使 CF =1 ， AH+1 AH
若AL低4位大于9或AF=1，则AL+6，AH+1，CF和AF置1，AL高4位清0；
否则AL高4位清0，CF和AF置0，
例：MOV AX，0005H
MOV BL，08H
ADD AL，BL
AAA
结果AL=03H，AH=AH+1，CF=1，AF=1
非压缩BCD码调整指令

## Slide 67
4.3 8086指令系统
67/95
②非压缩BCD码减法调整指令（只影响 AF 和 CF ）
例：SUB AL，BL ；AL和BL中的非压缩BCD数相减 （05H-07H）
AAS ；调整AL为正确的非压缩BCD数 （AL=08H，AH=AH-1）
格式：AAS ；
● 调整后 AL 中高四位清零，如果 AF = 1 ，CF = 1，AH-1 AH
● 此指令应紧跟在 SUB，SBB，DEC 指令之后
③非压缩BCD 码乘法调整指令（影响 SF，ZF，PF）
格式：AAM ；
● 调整的结果在 AX 中，AH 和 AL 中分别为 高位 和 低位 非压缩BCD码
● 此指令应紧跟在 MUL 指令之后（AL/10 商AH,余数 AL）
④非压缩 BCD 码除法调整指令（影响 SF，ZF，PF）
格式：AAD ；
● AX 中为两个非压缩的 BCD 码（被除数）
● 调整指令 AAD 应放在 除法指令 DIV 之前--- AHX10+ALAL
● 商在 AL 中，余数在 AH 中。

## Slide 68
4.3.3逻辑运算指令
4.3 8086指令系统
● NOT 指令不影响 FR
● 其它指令影响 FR，但 AF 不定
操作数为字或字节，运算是按二进制位进行
① 逻辑非： NOT dst ; dst dst
② 逻辑与： AND dst，src ； dst∧src dst
③ 逻辑或： OR dst，src ； dst∨src dst
④ 逻辑异或： XOR dst，src ； dst⊕src dst
⑤ 测试指令：TEST dst，src ； dst∧src 只影响标志

## Slide 69
4.3 8086指令系统
【例】
1．逻辑非
MOV AX，878AH ；（AX）=878AH
NOT AX， ；（AX）=7875H
２．将AL中第3位和第7位清零
MOV AL，0FFH
AND AL，77H
３．将AL寄存器中第3位和第7位置1
MOV AL，0
OR AL，88H
４．按位加运算
MOV AL，45H ；（AL）=45H
XOR AL，31H ；（AL）=74H
５．测试AX中的第12位是否为0，不为0则转L
TEST AX，1000H
JNE L

## Slide 70
4.3.4移位指令 dst = { REG，MEM } 可以是字，也可以是字节
4.3 8086指令系统
● 移一位时，CNT = 1；当移动多位时，CNT 应为 CL，CL中的数为移位位数
1. 非循环移位指令：
（1）算术左移： SAL dst, CNT；
（2）逻辑左移： SHL dst, CNT；
（3）算术右移： SAR dst, CNT；
（4）逻辑右移： SHR dst, CNT；
2. 循环移位指令：
（1）循环左移： ROL dst, CNT；
（2）循环右移： ROR dst, CNT；
（3）带CF循环左移：RCL dst, CNT；
（4）带CF循环右移：RCR dst, CNT；
Shift arithmetic left
Shift logic left
rotate left

## Slide 71
4.3.5串操作指令
4.3 8086指令系统
● 隐含使用了[SI]，[DI]，或AX，AL作为 dst 或 src
● 源串在数据段中：用 SI 指示串首元素在数据段的有效地址。
● 目的串在扩展段中：用 DI 指示目的串首元素在扩展段内的有效地址。
● 每做一次串操作：自动修改指针SI 和 DI ，使指针指向下一个串元素。
使用该类指令时，有如下约定：
串操作指令就是用一条指令实现对一串字符或数据的操作。
DF = 0 指针值增加 字节串操作时 字串操作时
用CLD指令使 DF=0 SI+1 SI SI+2 SI
DI+1 DI DI+2 DI
DF = 1 指针值减小
用STD指令使 DF=1 SI1 SI SI2 SI
DI1 DI DI2 DI

## Slide 72
4.3 8086指令系统
② 字串比较指令：
格式： CMPSW ； ［DS×16＋SI］－［ES×16＋DI］
● 自动修改指针 ： SI±2 SI DI±2 DI
1.基本串操作指令
(1) 串传送指令： ● 不影响FR ● src：MEM； dst：MEM
① 字节串传送指令：
格式： MOVSB ； DS×16＋SI］ B ［ES×16＋DI］
● 自动修改指针 ： SI±1 SI DI±1 DI
② 字串传送指令：
格式： MOVSW ； ［DS×16＋SI］ W ［ES×16＋DI］
● 自动修改指针 ： SI±2 SI DI±2 DI
(2) 串比较指令： ● 影响FR
① 字节串比较指令：
格式： CMPSB ； ［DS×16＋SI］－［ES×16＋DI］
● 自动修改指针 ： SI±1 SI DI±1 DI
如何实现同一段内传输？

## Slide 73
4.3 8086指令系统
① 字节存储：
格式： STOSB； AL ［ES×16＋DI］且 DI ± 1 DI
(3) 串扫描指令： ● 影响 FR ● src：AL/AX ； dst：MEM
① 字节串扫描：
格式： SCASB ； AL－［ES×16＋DI］且 DI ± 1 DI
② 字串扫描：
格式： SCASW； AX－［ES×16＋DI］且 DI ±2 DI
(4) 串装入指令： ● 不影响 FR ● src：MEM ； dst：AL/AX
① 字节装入
格式： LODSB ； ［DS×16＋SI］ AL 且 SI±1 SI
② 字串装入：
格式： LODSW ； ［DS×16＋SI］ AX 且 DI±2 DI
(5) 串贮存指令： ● 不影响 FR ● src：AL/AX ； dst：MEM
② 字串存储：
格式： STOSW； AX ［ES×16＋DI］且 DI ±2 DI

## Slide 74
4.3 8086指令系统
2. 串操作 重复前缀 指令
● 重复前缀用来控制紧跟在其后的字符串操作指令是否重复执行
● CX 寄存器中的值为重复的次数
(1) 无条件重复前缀： ● 用在MOVS，STOS，LODS指令前
格式：REP
功能：对跟在REP后面的串操作指令重复执行
● CX ≠ 0 时，重复执行串操作。每执行一次串操作，CX－1 CX，
当 CX＝0时，停止执行串操作，转向执行下一条指令
● 用于存储器中数据块的搬家
(2) 相等重复前缀： ● 用在CMPS，SCAS指令前
格式：REPE
功能：对跟在REPE后面的串操作指令重复执行
● 条件为：CX ≠ 0 且 ZF ＝1。
● 每执行一次串的比较或扫描的操作，CX－1 CX，当满足上述条件，
重复执行串操作 。当 ZF ＝ 0 或 CX ＝ 0 时，停止串操作的执行 。

## Slide 75
4.3 8086指令系统
③ 不相等重复前缀： ● 用在CMPS，SCAS指令前
格式：REPNE （或REPNZ）
功能：对跟在REPNZ后的串操作指令重复执行
● 条件为：CX ≠ 0 且 ZF ＝ 0。
● 每执行一次串的比较或扫描的操作，CX－1 CX，当满足上述条件，
重复执行串操作。直至 CX ＝ 0 或 ZF ＝1 时，停止串操作的执行。
● 用于比较两个串中的元素都不相等或在串中扫描某个元素

## Slide 76
4.3.6程序控制指令
4.3 8086指令系统
功能：把当前的 IP 值与 target 代表的8位偏移量之和送入（IP）, 即：（IP＋target) IP；
CPU从 IP 新指出的地址开始取指令并执行，程序的运行发生转移。
● target：8 位带符号数，因此转移的范围以本指令为中心在：-128—＋127字节内。通常用标号（标号地址）代替。
● 标号地址：（符号地址）以字母起头，可代替8位带符号的偏移量。
(1) 无条件转移指令JMP
① 段内直接短转移：（相对转移）
● 8086 的指令系统共有五类转移指令:无条件转移； 条件转移； 循环控制； 过程调用和返回； 中断
基本格式 : JMP target ; target ：指令中指出的转移目标地址操作数
功能 : 使程序的执行无条件转移到该指令指出的目标地址target去取指令并执行。
● 根据转移距离（距该转移指令）的远近，JMP 指令又分成下面几种类型：
格式：JMP short target; short: 属性操作符，“短”
1. 转移指令

## Slide 77
4.3 8086指令系统
功能： （REG / MEM） IP；即将寄存器中的值或存贮器中的一个字送到 IP 中，
使程序的运行发生转移。
② 段内直接近转移：（相对转移）
③ 段内间接转移
功能：（IP＋target） IP；使程序的运行发生转移，以本指令为中心在：
－32768 ~ ＋32767字节范围内转移,可转到段内任一地址。
● NEAR：标号地址的距离属性，“ 近 ”；● PTR：属性操作符；
距离属性 NEAR 通常可以省略，如： JMP target；
● target：标号地址＝disp16
格式：JMP NEAR PTR target;
格式：JMP REG / MEM ; 通过REG/MEM间接给出转移的目标地址。
例： JMP BX；
JMP [ BX+25H]；
JMP [ 0125H]

## Slide 78
4.3 8086指令系统
● 例： JMP DWORD PTR [ 2100H ]
● 例： JMP DWORD PTR [ BX ]
④ 段间直接转移：
⑤ 段间间接转移
格式：JMP FAR PTR target ; target：符号地址或32位的立即数构成
功能：将符号地址的前面一个字送 IP，后一个字送 CS；这样同时
修改了CS和 IP中的值，程序的执行跳转到另一代码段开始执行。
● FAR：地址的距离属性 “ 远 ”
● 例： JMP 21000100H
格式：JMP DWORD PTR［MEM］； [MEM]：操作数的寻址方式
功能：由指令中的存储器操作数寻址方式提供 MEM 的有效地址EA，此EA指定的双字中，
第一个字送 IP，第二个字送 CS，从而得到转移的目标地址；
CPU从另一代码段取指并开始执行。
● DWORD：变量类型，“ 双字 ”

## Slide 79
4.3 8086指令系统
● 条件转移指令共有四种类型：
单个标志位的条件转移；
两个无符号数比较的条件转移；
两个有符号数比较的条件转移；
测试 CX ＝ 0 的条件转移；
(2) 条件转移指令
● 该类指令属段内直接短转移；指令中的标号地址为 8 位带符号的偏移量。
● 该类指令对状态标志位进行测试，当满足要求的条件时，则发生转移；
即：（IP＋target) IP。否则， 顺序执行下一条指令。

## Slide 80
4.3 8086指令系统
● 当条件成立时，发生转移；即：（IP＋target) IP
● target 标号地址为 8 位带符号的偏移量。（后同）
单个标志位的条件转移指令：
① 测试ZF： JZ / JE target ; ZF= 1 结果为零(两数比较相等)，则转移
JNZ / JNE target ; ZF= 0 结果不为零(比较不相等)，则转移
② 测试CF： JC target ; CF= 1 结果有进位/借位，则转移
JNC target ; CF= 0 结果无进位/借位，则转移
③ 测试SF： JS target ; SF= 1 结果为负时，则转移
JNS target ; SF= 0 结果为正时，则转移
④ 测试OF： JO target ; OF= 1 结果有溢出，则转移
JNO target ; OF= 0 结果无溢出，则转移
⑤ 测试PF： JP target ; PF= 1 结果中1的个数为偶数，则转移
JNP target ; PF= 0 结果中1的个数为奇数，则转移

## Slide 81
4.3 8086指令系统
①格式： JA / JNBE target ；dst > src 则转移；
②格式： JAE / JNB target ；dst ≥ src则转移；
③格式： JB / JNAE target ；dst < src则转移；
④格式： JBE / JNA target ；dst ≤ src则转移；
● 当条件成立时，发生转移；即：（IP＋target) IP
格式： JCXZ target ；CX=0，则转移
● 当条件成立时，发生转移；即：（IP＋target) IP
两个无符号数比较转移指令：一般跟在CMP指令后
两个有符号数比较转移指令：也应紧跟在CMP指令后
测试CX：
①格式： JG / JNLE target ；dst > src 则转移；
②格式： JGE / JNL target ；dst ≥ src则转移；
③格式： JL / JNGE target ；dst < RC 则转移；
④格式： JLE / JNG target ；dst ≤ src则转移
● 当条件成立时，发生转移；即：（IP＋target) IP

## Slide 82
4.3 8086指令系统
● 当需要循环执行某段程序时（此段程序称为循环体），用此类指令， 可根据设置的循环条件，决定是否循环执行循环体。
● 该类指令一般放在循环体的尾部或首部，执行该指令时对设置的循环条件判断；
当满足条件，则转移到该指令中指明的标号地址开始执行循环体；
不满足条件，顺序执行。
(3) 循环控制指令
① 计数循环指令：
格式：LOOP disp8 ; CX ≠ 0，（IP + disp8） IP
功能：CX 为循环次数计数器，循环次数置入CX中，
每执行一次 LOOP 指令，CX－1 CX，
如果 CX ≠ 0，则 IP＋disp8 IP，即发生转移；
如果 CX ＝ 0，顺序执行。
● 该类指令属段内直接短转移；指令中的标号地址为 8 位带符号的偏移量。

## Slide 83
4.3 8086指令系统
格式：LOOPNZ disp8 ；CX≠0 且 ZF＝0时，（IP＋disp8） IP
LOOPNE disp8
功能：每执行一次该指令，CX－1 CX，判 CX≠0 且 ZF＝0 时，
则产生转移，即： （IP＋disp8） IP
● ZF＝0，说明前一条比较指令比较的结果不相等。
● 以上两类指令均以CX寄存器为计数器
② 结果为零或相等时循环指令： 一般用在CMP指令后
③ 结果不为零或不相等时循环指令：一般用在CMP指令
格式：LOOPZ disp8 ; CX≠0 且 ZF＝1时，（IP＋disp8） IP
LOOPE disp8
功能：每执行一次该指令，CX－1 CX，判 CX≠0 且 ZF＝1时，
则产生转移，即： （IP＋disp8） IP
● ZF＝1，说明前一条比较指令比较的结果相等，即结果为零。

## Slide 84
2. 子程序调用和返回
4.3 8086指令系统
● 根据子程序所处的位置距调用指令CALL 的 远近，调用有四种格式
● 子程序：将某些经常使用的，并具有一定功能的程序段，单独组成一个 程序（模块），独立的放在代码段中某一处；这个模块称为：“子程序 ” 或“ 过程 ”。
● 子程序名：子程序的 标号地址。（也称过程名）
● 使用子程序：要用专用指令来调用，即让程序运行跳转到子程序运行。
● 子程序执行完毕：要返回到调用指令的下一条指令处去顺序执行，即：
子程序返回 ；因此在子程序的结尾处，要安排子程序返回指令RET\RETF。
● RET 指令其核心也是一种转移。
● 调用指令基本格式： CALL 子程序名

## Slide 85
4.3 8086指令系统
格式：CALL disp16； 16位相对偏移地址disp16
功能：① IP 堆栈；即将IP的内容压栈，保存返回地址，即断点。
其内容为CALL指令下一条指令的有效地址EA。
② IP＋disp16 IP；将指令中的disp16和IP 相加后送 IP，
使程序的执行发生转移。
③ disp16可以使用标号地址。（过程名）
格式：CALL REG / MEM
功能：① IP 堆栈；即将IP 的内容压栈，保存返回地址，即断点。
② (EA) IP； EA 是由REG / MEM操作数指出的子程序在
本代码段内的有效地址。从而使程序的运行发生转移。
③ EA 由寄存器或存贮器提供。
(1) 段内直接调用：（相对调用）
(2) 段内间接调用：（绝对调用）

## Slide 86
4.3 8086指令系统
(3) 段间直接调用：（子程序不在当前代码段）
(4) 段间间接调用：（子程序不在当前代码）
格式：CALL MEM ；
功能：① CS 堆栈；IP 堆栈；保存返回地址，即断点。
② 指令提供了四个字节（双字）MEM 操作数的寻址方式
③ 存贮器中的第一个字 IP；第二个字 CS；程序运行发生转移。
格式：CALL addr32 ; (addr32：或远过程名)
功能：① CS 堆栈；IP 堆栈；保存返回地址，即断点。
② addr32：32位地址中第一个字 IP；第二个字 CS；
程序的运行转移到另一个代码段中，开始执行子程序。
(5) 子程序返回指令：（该指令写在子程序最后）
格式：RET/RETF ；将栈顶原保护的断点出栈
功能：① 段内返回：（SP） IP ；SP＋2 SP ：修改栈指针
② 段间返回：（SP） IP ；SP＋2 SP ：修改栈指针
（SP） CS ； SP＋2 SP ：修改栈指针

## Slide 87
3. 中断和中断返回指令
4.3 8086指令系统
⑤ CPU 转去执行相应的中断服务服务程序。
格式：INT n ; n 为中断类型号，八位二进制数0－255。
功能：① 置 IF ＝ 0；关闭中断，不允许外部中断的干扰；
② FR 栈区；保护现场，即中断服务前FR的状态；
③ CS 栈区； IP 栈区；保护断点：即返回地址；
④ 0 CS；［CS×16＋n×4］ IP；修改IP指针
［CS×16＋n×4＋2］ CS；修改段基地址
(1) 软中断指令：

## Slide 88
4.3 8086指令系统
② 置 IF ＝ 1；开放中断允许。
(2) 中断返回指令：（该指令写在中断服务程序结尾处）
格式：IRET ；其作用类似子程序返回指令
功能：①（SP） IP，SP＋2 SP；弹出断点：即返回地址
（SP） CS，SP＋2 SP；
（SP） FR，SP＋2 SP；恢复现场
③ 由于出栈修改了 IP 和 CS，即恢复断点的地址，使CPU返回
原断点处，继续执行主程序。

## Slide 89
4.3.7处理器控制指令
⑦ 格式：STI ；功能：使 IF＝1；中断标志置1（开中断）
该类指令用来控制8086CPU的状态标志、控制标志以及使CPU与 外部设置同步，协调CPU与协处理器之间的同步。
1. 标志位设置指令：
① 格式：CLC ；功能：使 CF＝0，即进位标志清零。
② 格式：STC ；功能：使 CF＝1，即进位标志置1。
③ 格式：CMC ；功能：使 CF CF，即进位标志取反。
④ 格式：CLD ；功能：使 DF＝0；即方向标志位清零。
⑤ 格式：STD ；功能：使 DF＝1；即方向标志位置1。
⑥ 格式：CLI ；功能：使 IF＝0；中断标志清零（关中断）

## Slide 90
4.3 8086指令系统
在最大模式系统时，CPU用同步指令向协处理器发出请求，协调工作
① 处理器交权指令ESC
格式：ESC ext-op , mem
功能：使外部处理器能从8086指令流中取得它们的操作指令，同时
指示8086CPU取出内存操作数，放到数据总线上，一供使用。
● ext-op ：其它处理器的操作码，称外操作码； mem：内存操作数
② 等待指令WAIT
格式：WAIT
功能：该指令与ESC指令配合使用，在WAIT指令期间，CPU测试
TEST 引脚状态；当TEST有效时，退出等待状态执行后续指令，
否则继续等待。 TEST 信号由协处理器发出。
2. 同步指令

## Slide 91
4.3 8086指令系统
⑤ 空操作指令NOP
格式：NOP
功能：不产生任何结果，用于延时3个T周期
③ 总线封锁前缀指令LOCK：是一个前缀，应放在其它操作指令前
格式：LOCK ；
功能：封锁总线。在执行指令期间，不允许其它设备对总线进行访问
④ 暂时指令HLT
格式：HLT
功能： CPU处理暂停状态，等待外设的中断请求。
● 由RESTET，NMI，INTR信号可使CPU退出暂停状态

## Slide 92
4.4 例 题 解 析
1. 指出下列指令的错误。
MOV AH,BX
MOV［SI］,［BX］
(3) MOV AX,［SI］［DI］
(4) MOV AX,［BX］［BP］
(5) MOV［BX］, ES: AX
(6) MOV BYTE PTR［BX］,1000
(7) MOV AX,OFFSET ［SI］
(8) MOV CS,AX
(1) 源、目的操作数字长不一致。
(2) 源、目的操作数不能同时为存储器寻址方式。
(3) 基址变址方式不能有 SI和DI的组合。
(4) 基址变址方式不能有 BX和BP的组合。
(5) 在8086寻址方式中，AX不能作为基址寄存器使用,而且源、目的操作数不能同时为存储器寻址方式。
(6) 1000超出一个字节的表数范围。
(7) OFFSET只用于简单变量，应去掉。
(8) CS不能作为目的寄存器。

## Slide 93
2. 假设(CS)=3000H,(DS)=4000H,(ES)=2000H,(SS)=5000H,(AX)=2060H,(BX)=3000H,
(CX)=5,(DX)=0,(SI)=2060H,(DI)=3000H,(43000H)=0A006H,(23000H)=0B116H,(33000H)=0F802H,(25060)=00B0H,(SP)=0FFFEH,(CF)=1,(DF)=1,请写出下列各条指令单独执行完后,有关寄存器及存储单元的内容,若影响条件码，请给出条件码SF、ZF、OF、CF的值。
4.4 例 题 解 析
SBB AX,BX
CMP AX,WORD PTR［SI+0FA0H］
(3) MUL BYTE PTR［BX］
(4) AAM
(5) DIV BH
(1) (AX)=0F05FH,(SF)=1,(ZF)=0,(OF)=0,(CF)=1。
(2) (SF)=1,(ZF)=0,(OF)=1,(CF)=1。
(3) (AX)=0240H,(OF)=1,(CF)=1。
(4) (AX)=0906H,(SF)=0,(ZF)=0。
(5) (AX)=20ACH

## Slide 94
4.4 例 题 解 析
2. 假设(CS)=3000H,(DS)=4000H,(ES)=2000H,(SS)=5000H,(AX)=2060H,(BX)=3000H,
(CX)=5,(DX)=0,(SI)=2060H,(DI)=3000H,(43000H)=0A006H,(23000H)=0B116H,(33000H)=0F802H,(25060)=00B0H,(SP)=0FFFEH,(CF)=1,(DF)=1,请写出下列各条指令单独执行完后,有关寄存器及存储单元的内容,若影响条件码，请给出条件码SF、ZF、OF、CF的值。
(6) SAR AX,CL
(7) XOR AX,0FFE7H
(8) REP STOSB
(9) JMP WORD PYR［BX］
(10) XCHG AX,ES: ［BX+SI］
(6) (AX)=0103H,(CF)=0。
(7) (AX)=0DF87H,(CF)=0,(OF)=0,(SF)=1,(ZF)=0。
(8) (23000H)~(23004H)=60H,不影响标志位。
(9) (IP)=0A006H,不影响标志位。
(10) (AX)=00B0H,(25060)=2060H,不影响标志位。

## Slide 95
4.4 例 题 解 析
3. 试分析下面的程序段完成什么操作。
MOV CL,04
SHL DX,CL
MOV BL,AH
SHL AX,CL
SHR BL,CL
OR DL,BL
【解析】
该程序段是在做一道乘法：(DX:AX)×16，即将双字DX:AX左移4位；乘积高位送入DX，低位存入AX，不计高位DX×16的溢出值。

## Slide 96
4.4 例 题 解 析
4. 用其他指令完成和下列指令一样的功能。
REP MOVSB
REP LODSB
(3) REP STOSB
(4) REP SCASB
【解析】
MOVSB把DS:SI指向的存储单元中的一个字节装入ES:DI指向的存储单元中，然后根据DF标志分别增减SI和DI；
LODSB把DS:SI指向的存储单元中的数据装入AL，然后根据DF标志增减SI；
STOSB把AL中的数据装入ES:DI指向的存储单元，然后根据DF标志增减DI；
SCASB把AL中的数据与ES:DI指向的存储单元中的数据相减，影响标志位，然后根据DF标志分别增减SI和DI
REP重复其后的串操作指令。重复前先判断CX是否为0，为0就结束重复，否则CX减1，重复其后的串操作指令。

## Slide 97
4.4 例 题 解 析
(4) REP SCASB
(1) REP MOVSB
(2)REP LODSB
(3) REP STOSB
LOOP1:
MOV AL,BYTE PTR ［SI］
MOV ES: BYTE PTR ［DI］,AL
INC SI (或DEC SI)
INC DI (或DEC DI)
LOOP LOOP1
LOOP1:
MOV AL,BYTE PTR ［SI］
INC SI (或DEC SI)
LOOP LOOP1
LOOP1:
MOV ES: BYTE PTR ［DI］,AL
INC DI (或DEC DI)
LOOP LOOP1
LOOP1:
CMP AL,ES: BYTE PTR ［DI］
JE EXIT
INC DI (或DEC DI)
LOOP LOOP1
EXIT:

## Slide 98
5. 编写程序段,比较两个5字节的字符串OLDS和NEWS,如果OLDS字符串与NEWS不同,则执行NEW_LESS,否则顺序执行程序。
【解析】
首先取得源字符串的首地址送SI，目标字符串的首地址送DI，给CX送串的长度5。假设地址变化的方向是增址变化，利用CMPSB进行串的比较，相等重复串比较，不相等则转移到NEW_LESS。
4.4 例 题 解 析
程序段如下：
LEA SI,OLDS
LEA DI,NEWS
MOV CX,5
CLD
REPZ CMPSB
JNZ NEW_LESS

## Slide 99
6. 假定AX和BX中的内容为带符号数,CX和DX中的内容为无符号数,请用比较指令和条件转移指令实现以下判断：
4.4 例 题 解 析
(1) 若DX的值超过CX的值,则转去执行EXCEED。
(2) 若BX的值大于AX的值,则转去执行EXCEED。
CMP DX,CX
JA EXCEED
CMP BX,AX
JG EXCEED
(3) CX中的值为0吗? 若是则转去执行ZERO。
CMP CX,0
JE ZERO

## Slide 100
4.4 例 题 解 析
(4) BX的值与AX的值相减,会产生溢出吗? 若溢出则转OVERFLOW。
(5) 若BX的值小于AX的值,则转去执行EQ_SMA。
(6) 若DX的值低于CX的值,则转去执行EQ_SMA。
SUB BX,AX
JO OVERFLOW
CMP BX,AX
JL EQ_SMA
CMP DX,CX
JB EQ_SMA